## Slide 1: SCUP 自律移動ロボット班
メンバー：小林 渡部
キム

## Slide 2: 達成すること
地図作成ができること
障害物を検知し、避けることが出来る

## Slide 3: 設計
コンピュータ
Raspberry Pi 3 Model B+
モータードライバ
CYTRON-MDD3A
測域センサ
URG-04LX
Xueliee MOTOR エンコーダーモーター
&ホイール
モータ＋ホイール

## Slide 4: 物品の選定理由
Raspberry Pi：
  マッピングのためのソフトを動かすため
  ROSを使ってみたい
エンコーダ付きモータ：
  予算内で購入が可能なエンダー付きモータがこれのみだったため
モータドライバ：
  モータの最大電流を満たすものを選んだ
測域センサ：
  マッピングに必要なため

## Slide 5: 作業の予定
- 材料を発注する
--------------------------------------------10/02-----------------------------------------------------
- レーザー測域センサURG-04LXの起動確認(作業可)
- 電源が入ることを確認する
- 測域センサの動作に慣れておく
- 材料を受け取る
--------------------------------------------10/22-----------------------------------------------------
- モータ＋モタドラの単体テスト(材料待ち)
- モタドラがモータと組み合っているか
- Arduinoでテストモジュールを作る
- モータのエンコーダのテスト(モータの単体テスト待ち)
- エンコーダの値から、車輪の角速度を計算する
- Raspiと測域センサの結合(材料待ち)
- センサから得られた情報をPC上に映せるようにする
- Raspiとモータの結合(Raspiと測域センサ待ち)
- 「モータ＋モタドラの単体テスト」のArduinoをRaspiに変更する
- 1loop動くか試す(Raspiとモータ、モータ、エンコーダ待ち)
- 回路設計（分担）
- 電源どのように供給するかを検討する
--------------------------------------------10/24-----------------------------------------------------
- Raspiのプログラム（分担）
- 速度制御を実現する
- 自己位置推定(オドメトリ)のコードを作る
- マップの作成する
- 推定結果をもとに行動(?)を決定する
--------------------------------------------11/**-----------------------------------------------------

## Slide 6: 作業の予定
材料を発注する
--------------------------------------------10/02-----------------------------------------------------
レーザー測域センサURG-04LXの起動確認(作業可)
  電源が入ることを確認する
材料が届くのを待つ
--------------------------------------------10/22-----------------------------------------------------
モータ＋モタドラの単体テスト(材料待ち)
  モタドラがモータと組み合っているか
  Arduinoでテストモジュールを作る
モータのエンコーダのテスト(モータの単体テスト待ち)
  エンコーダの値から、車輪の角速度を計算する
Raspiと測域センサの結合(材料待ち)
  参考：https://www.youtube.com/watch?v=yQE7_CUlJjg&ab_channel=sumirenopapa
  センサから得られた情報をPC上に映せるようにする
Raspiとモータの結合(Raspiと測域センサ待ち)
  「モータ＋モタドラの単体テスト」のArduinoをRaspiに変更する
1loop動くか試す(Raspiとモータ、モータ、エンコーダ待ち)
回路設計（分担）
  電源どのように供給するかを検討する
Raspiのプログラム（分担）ああああ
  速度制御を実現する
  自己位置推定(オドメトリ)のコードを作る
  マップの作成する
  推定結果をもとに行動(?)を決定する
10/02
10/22
11/**
10/24

## Slide 7: 設計
モータ
センサ （測域）
ホイール
モータドライバ
Raspberry Pi 3 Model B+

## Slide 8: 設計
センサ （測域）
Raspberry Pi 3 Model B+
モータードライバ CYTRON-MDD3A
Xueliee MOTOR エンコーダーモーター
モータ
Xueliee MOTOR ホイール
ホイール

## Slide 9: 設計
制御モジュール
モータ
センサ （エンコーダ）
センサ （測域）
ホイール
モータドライバ